| © ООО «ПАСКАЛЬ Электрик» | абонентский блок «ПАСКАЛЬ 1510» мало/-многоабонентных домофонных систем координатно-матричного типа (адаптер домофон-телефон) ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Санкт-Петербург 2008 | НАЗНАЧЕНИЕ Абонентский Блок «ПАСКАЛЬ 1510» (далее по тексту – Изделие) предназначен для работы в качестве устройства сопряжения мало- и много-абонентных двухпроводных аудиодомофонных систем с координатной адресацией абонентов, с учрежденческими, малыми и VoIP АТС. Со стороны коммутатора домофонной системы Изделие имитирует работу домофонной переговорной трубки (УКП-8 – УКП-12), со стороны малой АТС – оконечное абонентское устройство («виртуальный» телефонный аппарат (ТА)). В качестве учрежденческих малых АТС могут использоваться любые типы станций, с аналоговыми внутренними (EXT) портами и возможностью программирования необходимых для работы Изделия функций (см. ПОРЯДОК РАБОТЫ). – 1 – | Изделие совместимо с координатно-матричными домофонными системами ВИЗИТ, ЦИФРАЛ, МЕТАКОМ, ЭЛТИС и аналогичными. Работоспособность Изделия совместно с данной конкретной установленной у абонента системой определяется на месте (эксперементально). Предпродажная проверка Изделия осуществляется с блоками вызова ВИЗИТ БВД - 402А, БВД - 431. Качество и устойчивость работы Изделия может гарантироваться только при правильно настроенных компараторах и противоместной (дифференциальной) схемы блока вызова (коммутатора) домофонной системы. Качество работы так же зависит так же от длины, состояния абонентской линии малой АТС и настроек самой малой АТС. Порт малой АТС должен быть не чувствительным к разрыву линии (FLASH) менее 100 мс. – 2 – |
| --- | --- | --- | --- |
| ГАРАНТИЯ Гарантийный срок эксплуатации Абонентского блока «ПАСКАЛЬ 1510» – 12 месяцев со дня продажи (установки), либо с момента изготовления, если дата продажи (установки) не проставлена При выходе Абонентского блока из строя изготовитель обязан произвести бесплатный ремонт либо замену его на новый в течении всего срока гарантии. Вопросы, связанные с возвратом и обменом Изделия, решаются с организацией-продавцом, в соответствии с Законом «О защите прав потребителей». Гарантия действует только в том случае, если Абонентский блок «ПАСКАЛЬ 1510» будет признан неисправным в связи с отказом компонентов и/или некачественной сборкой. Гарантия не действительна в случаях: – 13 – | неисправности, вызванной природным воздействием (пожар, наводнение, удар молнии, и т.п.) механическом повреждении, износе, халатном отношении нарушении правил эксплуатации В указанных случаях недействительности гарантии ремонт или замена производится на общих основаниях (платно). ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН Заводской номер___________________ Дата изготовления__________________ Приемщик_________________________ Штамп ОТК________________________ Дата установки (продажи)____________ Дата истечения гарантии____________ Мастер по установке (продавец)______ Телефон по обслуживанию___________ – 14 – | Для управления работой Изделия, телефонные аппараты, подключаемые к малой АТС, должны иметь возможность тонального набора номера в DTMF. Изделия питается от телефонной линии, и не работоспособно без подключения к малой АТС. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Напряжение линии малой АТС, В.................................................24 – 60 Ток потребления от линии АТС, мА, в дежурном режиме, не более……………0,2 Ток занятия линии АТС, мА, в разговорном режиме,………………..18 – 60 4. Затухание звукового сигнала, дБ, не более…………………………………………………6 5. Напряжение домофонной системы в режиме вызова, на клеммах «Д», не менее, В,……………………………………….1,5 – 3 – | – 4 – |

| организация одной точки доступа – 5 – | ПОДКЛЮЧЕНИЕ (на примере одной точки доступа) Установить Изделие в удобном месте, и снять верхнюю крышку. 2. Отключить провода домофонной линии от переговорной трубки, проложить их до Изделия, и закрепить на клеммах «Д+» и «Д-», с соблюдением полярности. 3. Провод линии малой АТС порта EXT1 (или любого другого, программно назначенного для этой цели) включить в розетку «ЛИН» Изделия (разъем RJ). 4. Запрограммировать малую АТС соответствующим образом. 5. Телефонный аппарат (ТА), подключенный к порту EXT2 (или любому другому, программно назначенному для этой цели), перевести в тональный режим работы (DTMF). 6 Проверить работу изделия, закрыть крышку. – 6 – | ПОРЯДОК РАБОТЫ (на примере одной точки доступа) Дежурный режим. Вызова со стороны домофона нет, линия порта EXT1 малой АТС свободна. На линии связи домофона (клеммы Изделия «Д+» и «Д-») напряжение отсутствует, на линии порта EXT1 (телефонная розетка RJ Изделия) – максимально. Изделие находится в данном режиме до поступления со стороны домофонной системы сигнала ВЫЗОВ. Вызов со стороны домофона. При поступлении вызова со стороны домофона (посетитель нажимает кнопку вызова или выбирает номер квартиры), на линии связи домофонной системы появляется напряжение, соответствующее состоянию ВЫЗОВ. Изделие выставляет на клеммах «Д+» и «Д-» напряжение, соответствующее состоянию домофонной системы «вызов», и нагружает линию порта EXT1 «виртуальным ТА». – 7 – | Малая АТС воспринимает это как снятие трубки «виртуальным ТА», и посылает сигнал ВЫЗОВ на заранее запрограммированный внутренний порт EXT2. Телефонный аппарат, подключенный к порту EXT2 «звонит». Изделие находится в данном состоянии примерно 10 секунд (две – три посылки вызова), после чего посылает в сторону домофонной системы сигнал на ее переключение в режим разговора (активный режим). В сторону домофонной системы выдается сигнал посылки вызова (сформированный малой АТС), указывающий на запрос посетителем абонента системы. Активный режим. Вызываемый абонент снимает трубку ТА, подключенного к порту EXT2. Малая АТС проключает разговорный канал в направлении «ТА – EXT2 – EXT1 – Блок Вызова домофонной системы». – 8 – |
| --- | --- | --- | --- |
| Происходит разговор вызываемого абонента (либо выдача сообщения и запись ответа посетителя автоответчика, подключенного вместо/параллельно ТА) с посетителем. При желании открыть дверь посетителю, вызываемый абонент нажимает кнопку «0» тастатуры ТА. Происходит срабатывание дверного электрозамка домофонной системы. При желании завершить разговор, не открывая двери – вызываемый абонент нажимает кнопку «#» и укладывает трубку ТА порта EXT2 на рычаг (отбой со стороны малой АТС). Данный режим также прекращается при поступлении сигнала ОТБОЙ со стороны домофонной системы. Отбой со стороны вызываемого абонента. Данный режим осуществляется нажатием кнопки «#» ТА вызываемого абонента порта EXT2 малой АТС. Изделие посылает в сторону домофонной системы – 9 – | соответствующий логике ее работы уровень напряжения, и система возвращается в исходное состояние (Дежурный режим). Отбой со стороны домофона. Посетитель может завершить разговор, нажав соответствующую кнопку на панели Блока Вызова домофонной системы (либо закончится определенное домофонной системой для разговора время). При этом домофонная система снимает напряжение с клемм Изделия «Д+» и «Д», что приводит к размыканию линии порта EXT1 и освобождению данной линии малой АТС. Система возвращается в Дежурный режим. Если трубка ТА вызываемого абонента была уложена на рычаг без нажатия кнопки отбоя «#», то в сторону домофонной системы могут посылаться короткие сигналы «занято» до отбоя системы по «тайм-ауту», определенному настройками домофона. – 10 – | Программирование малой АТС должно осуществляться в соответствие с изложенным выше порядком работы. При этом для предотвращения выхода из строя Изделия и домофонной системы порт EXT1 малой АТС должен быть запрограммирован только для исходящей связи (запрет на сигнал ВЫЗОВ в сторону порта EXT1). Краткое описание управляющих кнопок ТА: «#» – отбой домофона, возврат в дежурный режим «0» – открытие двери посетителю. – 11 – | ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ В вязи с тем, что Изделие работает в одном направлении – «вызывающая домофонная система → вызываемый абонент», режим «вызов консъержа» не организован. Отсутствует трансформаторная развязка домофонной линии и линии малой АТС, так как в подавляющем большинстве PBX внутренние порты гальванически развязаны от системы коммутации и городских (внешних) линий связи. Для установки уровня громкости, устранения возможного самовозбуждения системы, и согласования полных сопротивлений порта АТС и домофона в устройстве предусмотрен переменный резистор, отверстие для регулировки которого находится с обратной стороны корпуса Изделия. – 12 – |