| одновременное управление несколькими независимыми домофонными системами (до четырех) управление домофонами тональным сигналом (DTMF режим) работа с аналоговыми портами любых типов малых и городских АТС полная гальваническая развязка телефонной линии и домофонных систем программирование цифры открытия двери © ООО «ПАСКАЛЬ Электрик» |  |  | абонентский блок «ПАСКАЛЬ 1514» мало-/многоабонентных домофонных систем координатно-матричного типа (адаптер домофон-телефон) ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Санкт-Петербург 2012 |
| --- | --- | --- | --- |

| НАЗНАЧЕНИЕ Абонентский Блок «ПАСКАЛЬ 1514» (далее по тексту – Изделие, устройство) предназначен для работы в качестве устройства согласования (сопряжения) 4-х мало/-многоабонентских двухпроводных домофонных систем координатно-матричного типа с внутренними (ЕХТ) портами малых, учрежденческих, городских и иных телефонных станций с аналоговыми абонентскими комплектами (портами). Изделие допускает работу с любым количеством одновременно подключенных домофонных систем (в пределах от одной до четырех), в любом их сочетании; все входы, подключаемые к домофонным системам, равнозначны и независимы. Со стороны коммутатора (блока вызова) координатно-матричной домофонной системы Изделие имитирует работу домофонной переговорной трубки (типов УКП-8 – УК12, или аналогичных), со стороны внутреннего порта телефонной станции – оконечное абонентское устройство («виртуальный» телефонный аппарат, ТА). Изделие включается в домофонную систему вместо домофонной переговорной трубки. Совместное использование возможно в случае применения специальных разветвителей. Устройство предназначено для работы в направлении «блок вызова домофона – телефонная станция – вызываемый телефонный аппарат», и входящие сигналы ВЫЗОВ со стороны порта АТС не воспринимает. В связи с этим так же отсутствует функция «вызов конесъержа». Изделие совместимо с координатно-матричными системами ВИЗИТ, ЦИФРАЛ, МЕТАКОМ, ЭЛТИС и аналогичными. Работоспособность устройства совместно с данной конкретной, установленной у абонента системой, определяется на месте (эксперементально). Качество и устойчивость работы Изделия может гарантироваться только при правильно настроенных компараторах и противоместной (дифференциальной) схемы блоков вызова (коммутаторов) домофонных систем. Качество работы так же зависит так же от длины и состояния абонентской линии (внутреннего порта) АТС, настроек уровней «прием – передача» малой АТС, от качества и характеристик установившегося телефонного соединения. Домофонная система при отбое должна снимать напряжение с клемм «Д+» и «Д-», и выдавать его на линию абонента только при его вызове и установлении с ним связи. Порт малой АТС должен быть не чувствительным к разрыву линии (нормированный разрыв шлейфа, FLASH) длительностью менее 200 мс. Для управления работой Изделия, телефонные аппараты, с которых планируется управление устройством и домофонной системой, должны иметь возможность тонального набора номера в кодах DTMF. Устройство питается от абонентской линии порта АТС, и без подключения к ней не работоспособно. В этом случае для блока вызова (коммутатора) домофонной системы устройство продолжит имитировать нагрузку, аналогичную переговорной абонентской домофонной трубки. Для регулировки уровня громкости, устранения возможного самовозбуждения системы, и согласования полных сопротивлений внутреннего порта телефонной станции и домофона в устройстве предусмотрены переменные (подстроечные) резисторы, находящиеся внутри корпуса (см. рис.2). Предпродажная проверка Изделия осуществляется совместно с блоками вызова ВИЗИТ БВД-402А, БВД-431. – 1 – |  |  | ГАРАНТИЯ Гарантийный срок эксплуатации Абонентского блока «ПАСКАЛЬ 1514» – 12 месяцев со дня продажи (установки), либо с момента изготовления, если дата продажи (установки) не проставлена. При выходе Абонентского блока из строя изготовитель обязан произвести бесплатный ремонт либо замену его на новый в течении всего срока гарантии. Вопросы, связанные с возвратом и обменом Изделия, решаются с организацией-продавцом, в соответствии с Законом «О защите прав потребителей». Гарантия действует только в том случае, если Абонентский блок «ПАСКАЛЬ 1514» будет признан неисправным в связи с отказом компонентов и/или некачественной сборкой. Гарантия не действительна в случаях: неисправности, вызванной природным воздействием (пожар, наводнение, удар молнии, и т.п.) механическом повреждении, износе, халатном отношении эксплуатации не по назначению. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН Заводской номер_______________________________________________________________ Дата изготовления_____________________________________________________________ Приемщик____________________________________________________________________ Штамп ОТК___________________________________________________________________ Дата установки (продажи)______________________________________________________ Дата истечения гарантии_______________________________________________________ Мастер по установке (продавец)_________________________________________________ Телефон по обслуживанию______________________________________________________ – 6 – |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Рис.1 организация 4-х точек доступа и соединения Изделия с малой АТС Рис.2 вид на изделие со снятой верхней крышкой – 5 – |  |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Напряжение линии незанятого порта АТС, В…………………………………………….24 – 60 Ток замыкания шлейфа порта АТС, мА……………………………………………………18 - 65 Ток утечки незанятого порта АТС, мА, не более……………………………………………..0,2 Напряжение домофонной системы на клеммах «Д», при занятии линии при вызове, В, не менее…………………………………………………………………………………………….1,8 Напряжение на клеммах «Д» в режиме разговора, В, не менее…………………………….6 Ток домофонной линии в режиме разговора, мА, не менее………………………………..16 Затухание полезного сигнала между клеммами «ЛИН» и «Д», дБ, не более…………….6 Габариты Изделия (с учетом внешних клемм, без резиновых ножек), ДхШхВ, мм…………………………………………………………………………………………..172х95х36 Масса Изделия, с упаковкой, КГ, не более……………………………………………………0,4 ПОДКЛЮЧЕНИЕ Установить Изделие в любом удобном месте. Отключить провода домофонных линий от переговорных трубок, проложить их до Изделия, и закрепить на клеммах «Д+» и «Д-», с соблюдением полярности. Провод линии малой АТС порта EXT1 (или любого другого, программно назначенного для этой цели) включить в одну из розеток «ЛИН» Изделия (разъем RJ). Вторая розетка «ЛИН» Изделия параллельна первой, и может быть использована для наращивания (каскадирования) системы, при наличии более чем 4-х точек доступа, при желании включать систему только в один порт АТС. Запрограммировать малую АТС соответствующим образом. Телефонный аппарат (ТА), подключенный к порту EXT2 (или любому другому, программно назначенному для этой цели), перевести в тональный режим работы (DTMF). При необходимости программирования цифры открытия двери и/или настройки уровня громкости разговора – снять верхнюю крышку изделия, произвести необходимые манипуляции. Проверить работу изделия, закрыть крышку. При подключении необходимо руководствоваться схемами подключений, показанными на рисунках 1, 2. – 2 – |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| ПОРЯДОК РАБОТЫ Дежурный режим. Вызова со стороны домофонных систем нет, линия порта EXT1 малой АТС свободна. На линиях связи домофонов (клеммы Изделия «Д+» и «Д-») напряжение отсутствует, на линии порта EXT1 (телефонная розетка RJ Изделия) – соответствует напряжению разомкнутого шлейфа. Изделие находится в данном режиме до поступления со стороны домофонных систем сигнала ВЫЗОВ. Вызов со стороны домофона. При поступлении вызова со стороны одного любого из домофонов (посетитель нажимает кнопку вызова или выбирает номер квартиры), на линии связи домофонной системы появляется напряжение, соответствующее состоянию ВЫЗОВ. Изделие выставляет на клеммах «Д+» и «Д-» напряжение, соответствующее состоянию домофонной системы «вызов», и нагружает линию порта EXT1 «виртуальным ТА». Малая АТС воспринимает это как снятие трубки «виртуальным ТА», и посылает сигнал ВЫЗОВ на заранее запрограммированный внутренний порт EXT2. Телефонный аппарат, подключенный к порту EXT2, «звонит». Изделие находится в данном состоянии 5 – 6 секунд (одна – две посылки вызова), после чего посылает в сторону вызывающей домофонной системы сигнал на ее переключение в режим разговора (активный режим). Так же в сторону домофонной системы выдается сигнал посылки вызова (сформированный малой АТС), указывающий на запрос посетителем абонента системы. Активный режим. Вызываемый абонент снимает трубку ТА, подключенного к порту EXT2. Малая АТС проключает разговорный канал в направлении «ТА – EXT2 – EXT1 – блок вызова домофонной системы». Происходит разговор вызываемого абонента (либо выдача сообщения и запись ответа посетителя автоответчика, подключенного вместо/параллельно ТА) с посетителем. При желании открыть дверь посетителю, вызываемый абонент нажимает кнопку «0» тастатуры ТА (по умолчанию). Происходит срабатывание дверного электрозамка домофонной системы. При желании завершить разговор, не открывая двери – вызываемый абонент нажимает кнопку «#» и укладывает трубку ТА порта EXT2 на рычаг (отбой со стороны малой АТС). Данный режим также прекращается при поступлении сигнала ОТБОЙ со стороны домофонной системы («тайм-аут» домофонной системы). Вызов со стороны домофона в активном режиме. В активном режиме, во время разговора с вызывающим абонентом одной из домофонных систем, может поступить вызов со стороны любого другого подключенного домофона. При этом во время разговора будут слышны посылки вызова запрашивающей соединения системы. Нажатием кнопки «#» ТА произойдет завершение разговора с первым посетителем, и через 5 – 6 секунд система переключится на второй вызывающий домофон. Система при этом останется в активном режиме, до повторного нажатия кнопки «#» ТА. Если во время активного режима больше вызовов не приходит, то система перейдет в дежурный режим. – 3 – |  |  | Отбой со стороны вызываемого абонента. Данный режим осуществляется нажатием кнопки «#» ТА вызываемого абонента порта EXT2 малой АТС (при отсутствии других вызовов в активном режиме). Изделие посылает в сторону домофонной системы соответствующий логике ее работы уровень напряжения, и система возвращается в исходное состояние (Дежурный режим). Отбой со стороны домофона. Посетитель может завершить разговор, нажав соответствующую кнопку на панели блока вызова домофонной системы (либо закончится определенное домофонной системой для разговора время). При этом домофонная система снимает напряжение с клемм Изделия «Д+» и «Д-», что приводит к размыканию линии порта EXT1 и освобождению данной линии малой АТС. Система возвращается в Дежурный режим. Если трубка ТА вызываемого абонента была уложена на рычаг без нажатия кнопки отбоя «#», то в сторону домофонной системы могут посылаться короткие сигналы «занято» до отбоя системы по «тайм-ауту», определенному настройками домофона, либо до момента снятия сигналов «занято» самой АТС. Программирование малой АТС должно осуществляться в соответствие с изложенным выше порядком работы. При этом для предотвращения выхода из строя Изделия и домофонной системы порт EXT1 малой АТС должен быть запрограммирован только для исходящей связи (запрет на сигнал ВЫЗОВ в сторону порта EXT1). Изделие позволяет программировать 10 любых, заданных пользователем, цифр открытия двери – от «0» до «9». Для этого на плате устройства предусмотрена группа перемычек (см. рис.2). По умолчанию, при изготовлении устанавливается перемычка, соответствующая цифре «0». – 4 – |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |