| управление домофоном тональными сигналами (DTMF режим) работа с аналоговыми портами любых типов малых и городских АТС полная гальваническая развязка телефонной линии и домофонной системы донабор номера вызываемого абонента программирование пользовательских установок управление дополнительной нагрузкой © ООО «ПАСКАЛЬ Электрик» |  |  | абонентский блок «ПАСКАЛЬ 1520» мало-/многоабонентных домофонных систем координатно-матричного типа (адаптер домофон-телефон) ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Санкт-Петербург 2012 |
| --- | --- | --- | --- |

| ГАРАНТИЯ Гарантийный срок эксплуатации Абонентского блока «ПАСКАЛЬ 1520» – 12 месяцев со дня продажи (установки), либо с момента изготовления, если дата продажи (установки) не проставлена. При выходе Абонентского блока из строя изготовитель обязан произвести бесплатный ремонт либо замену его на новый в течении всего срока гарантии. Вопросы, связанные с возвратом и обменом Изделия, решаются с организацией-продавцом, в соответствии с Законом «О защите прав потребителей». Гарантия действует только в том случае, если Абонентский блок «ПАСКАЛЬ 1520» будет признан неисправным в связи с самопроизвольным отказом компонентов и/или некачественной сборкой. Гарантия не действительна в случаях: неисправности, вызванной природным воздействием (пожар, наводнение, удар молнии, и т.п.) механическом повреждении, износе, халатном отношении при эксплуатации не по назначению и/или в недопустимых условиях В указанных случаях недействительности гарантии ремонт или замена производится на общих основаниях (платно). ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН Заводской номер_________________________________________________________ Дата изготовления_______________________________________________________ Приемщик______________________________________________________________ Штамп ОТК_____________________________________________________________ Дата установки (продажи)_________________________________________________ Дата истечения гарантии__________________________________________________ Мастер по установке (продавец)____________________________________________ Телефон по обслуживанию________________________________________________ – 8 – |  |  | НАЗНАЧЕНИЕ Абонентский Блок «ПАСКАЛЬ 1520» (далее по тексту – Изделие, устройство) предназначен для работы в качестве устройства согласования (сопряжения) мало/-многоабонентских двухпроводных домофонных систем координатно-матричного типа с внутренними (ЕХТ, FXS) портами малых, учрежденческих, городских и иных телефонных станций с аналоговыми абонентскими комплектами. Со стороны коммутатора (блока вызова) координатно-матричной домофонной системы Изделие имитирует работу домофонной переговорной трубки (типов УКП-8 – УК12, или аналогичных), со стороны внутреннего порта телефонной станции – оконечное абонентское устройство («виртуальный» телефонный аппарат, ТА). Устройство предназначено для работы в направлении «блок вызова домофона – телефонная станция – вызываемый телефонный аппарат», и входящие сигналы ВЫЗОВ со стороны порта АТС не воспринимает. В связи с этим так же отсутствует функция «вызов конесъержа». Изделие совместимо с координатно-матричными системами ВИЗИТ, ЦИФРАЛ, МЕТАКОМ, ЭЛТИС и аналогичными. Работоспособность устройства совместно с данной конкретной, установленной у абонента системой, определяется на месте (эксперементально). Качество и устойчивость работы Изделия может гарантироваться только при правильно настроенных компараторах и противоместной (дифференциальной) схемы блоков вызова (коммутатора) домофонных систем. Качество работы так же зависит так же от длины и состояния абонентской линии (внутреннего порта) АТС, настроек уровней «прием – передача» малой АТС, от качества и характеристик установившегося телефонного соединения. Для управления работой Изделия, телефонные аппараты, с которых планируется управление устройством и домофонной системой, должны иметь возможность тонального набора номера в кодах DTMF. Устройство питается от сети переменного тока 220В, и без подключения к ней не работоспособно; в этом случае Изделие не оказывает никакого влияния на телефонный порт, через который подключено к АТС. Для блока вызова (коммутатора) домофонной системы устройство продолжит имитировать нагрузку, аналогичную переговорной абонентской домофонной трубки. Для регулировки уровня громкости, устранения возможного самовозбуждения системы, и согласования полных сопротивлений внутреннего порта телефонной станции и домофона в устройстве предусмотрен переменный (подстроечный) резистор, находящийся внутри корпуса. При необходимости подстройки нужно разобрать Изделие, отвинтив 4 самореза, и тонкой отверткой установить нужное значение звукового сигнала. Предпродажная проверка Изделия осуществляется совместно с блоками вызова ВИЗИТ БВД-402А, БВД-431. – 1 – |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Напряжение питания сети переменного тока, В.............................................175 – 240 Потребляемая мощность, не более, Вт……………………………………………………3 Напряжение телефонной линии внутреннего порта АТС, В…………………….24 – 60 Ток замыкания шлейфа порта телефонной станции, мА..................................22 – 75 Напряжение на клеммах домофонной системы при занятии домофоном линии абонента, В, не менее………………………………………………………………………1,8 Напряжение на клеммах домофонной системы в режиме разговора, В, не менее…………………………………………………………………………………………….6 Ток домофонной линии во время разговора, мА, не менее …………………………..16 Затухание полезного сигнала между клеммами «ЛИН» и «АТС», дБ, не более……6 Максимальное напряжение переменного тока на клеммах «К», В ...…………….240 Максимальное напряжение постоянного тока на клеммах «К», В, ………………….60 Максимальный ток через клеммы «К», при 24 В DC, А …………………………………2 Максимальный ток через клеммы «К», при 120 В АС, А ………………………………..1 Габариты Изделия (без сетевого шнура, с учетом внешних клемм, без резиновых ножек), ДхШхВ, мм …..............................................................................185х95х36 Вес Изделия, с упаковкой, не более, КГ…………………………...………………...…..0,6 ПОДКЛЮЧЕНИЕ Выбрать удобное место для установки Изделия, не далее 1м от электророзетки 220В, с обеспечением открытой циркуляции воздуха вокруг устройства. К клеммам «Д+» и «Д-» подключить линию координатно-матричного домофона, с соблюдением полярности . К клеммам «ЛИН» подключить телефонную линию внутреннего порта АТС, без соблюдения полярности. К клеммам «К» подключить дополнительную нагрузку (при необходимости). Оставить на месте/снять перемычку «Т/П», выбрав вид набора номера (тон/пульс, – набор в кодах DTMF либо импульсный ) Включить устройство в электророзетку 220 В. Произвести программирование пользовательских установок Изделия (см. раздел ПРОГРАММИРОВАНИЕ). Проверить работу Изделия во всех режимах. При подключении необходимо руководствоваться схемами подключений, показанными на рисунках 1, 2. Изделие поставляется с некоторыми, оптимальными с точки зрения производителя, предустановленными параметрами и настройками (подробнее – в описании режимов работы). При отсутствии необходимости в их изменении программирование устройства может не производиться, при этом при первом же включении оно будет выполнять все заявленные функции и режимы. – 2 – Вызов со стороны домофона (вариант 2, - набираемый номер запрограммирован) При поступлении вызова со стороны домофона (посетитель нажимает кнопку вызова или выбирает номер квартиры), на линии связи домофонной системы появляется напряжение, соответствующее состоянию ВЫЗОВ. Изделие выставляет на клеммах «Д+» и «Д-» напряжение, соответствующее состоянию домофонной системы «вызов», нагружает линию порта EXT1 «виртуальным ТА». Через 3 сек после занятия порта EXT1 начинается набор заранее запрограммированного номера в сторону АТС. Телефонный аппарат, подключенный к порту EXT2 «звонит». В сторону вызывающего абонента домофонной системы выдается сигнал посылки вызова, сформированный самим домофоном, и указывающий на запрос посетителем вызываемого абонента системы. Изделие находится в данном состоянии до тех пор, пока абонент не снимет трубку ТА порта EXT2 и не нажмет кнопку «*». Это состояние продлится так же до тех пор, пока Блок Вызова домофонной системы не снимет напряжение с абонентской линии («тайм-аут вызова» домофона, обычно время посылки вызова запрограммировано домофонной системой и зависит от ее вида/типа). При нажатии вызываемым абонентом кнопки «*» домофонная система переводится в режим «разговор». Отбой системы (возврат в дежурный режим) происходит аналогично предыдущему варианту обработки сигнала ВЫЗОВ. Режим разговор Во время разговора можно подать на блок вызова домофона сигнал открытия двери посетителю нажатием кнопки «0» (по умолчанию, другие значения программируются). Сигнал открытия поступит на электрозамок домофонной системы. Время удержания электрозамка в открытом состоянии по умолчанию задано в 2 сек, при программировании возможна установка другой длительности. При необходимости управления дополнительной нагрузкой ее включение в данном режиме производится нажатием кнопки «9» (по умолчанию, другие значения программируются). Отключение дополнительной нагрузки производится той же кнопкой, что и включение, либо отбоем системы. Отбой системы (возврат в дежурный режим) происходит аналогично другим режимам работы. Отбой системы Посетитель может завершить разговор, нажав соответствующую кнопку на панели Блока Вызова домофонной системы (либо закончится определенное домофонной системой для разговора время – «тайм-аут разговора»). При этом домофонная система снимает напряжение с клемм Изделия «Д+» и «Д», что приводит к размыканию линии порта EXT1 и освобождению данной линии АТС. Система возвращается в дежурный режим. К возвращению в дежурный режим приводит так же нажатие кнопки «#» на телефонном аппарате вызываемого абонента. – 6 – рис.1 подключение Изделия к внешним устройствам – 4 – |  |  | Краткое описание управляющих кнопок ТА (установленных по умолчанию на производстве) «*» – перевод системы в режим «разговор»; «#» – отбой домофона, возврат в дежурный режим; «0» – открытие двери посетителю (подача сигнала открытия на блок вызова); «9» – включение/выключение дополнительной нагрузки. ПРОГРАММИРОВАНИЕ пользовательских установок Последовательность действий при программирования Изделия Подключить Изделие к сети 220 Вольт. Подключить Изделие к линии внутреннего порта АТС Подключить в порт АТС, параллельно Изделию, телефонный аппарат. Снять трубку ТА, услышать сигнал готовности станции. Снять перемычку «ПРОГ» на клеммах Изделия. Произвести процедуру программирования. Поставить перемычку на место, отключить параллельный ТА, проверить правильность работы системы. Процедура программирования (установка пользовательских значений – последовательность нажатия кнопок ТА для установки ) Ввод телефонного номера, набираемого в сторону АТС: «#», «1», «#», х (до 16-ти цифр номера), «*» (пауза; каждая «*» - одна секунда), «#». По умолчанию номер не задан (ячейка памяти пуста). Для задания пустого номера в ячейку памяти вводится символ «*». Пример ввода номера 8-921-099-19-19: «#», «1», «#», «8», «*», «9,2,1,0,9,9,1,9,1,9», «#». «#», «2», «#», х («1» или «2» - два варианта обработки вызова), «#». По умолчанию – вариант «1». «#», «3», «#», х (от «0» до «9» - цифра открытия электрозамка), «#». По умолчанию «0». «#», «4», «#», х (от «0» до «9» - цифра управления доп. нагрузкой), «#». По умолчанию – «9». «#», «5», «#», х (от «1» до «9» - время в секундах удержания электрозамка в открытом состоянии), «#». По умолчанию – «2», т.е. две секунды. – 7 – ПОРЯДОК РАБОТЫ Дежурный режим (исходное состояние). Вызова со стороны домофонной системы нет. Линия порта АТС свободна. На абонентской линии координатно-матричного домофона напряжение отсутствует. Изделие находится в данном режиме до поступления со стороны домофонной системы сигнала ВЫЗОВ. Вызов со стороны домофона (вариант 1, - по умолчанию, набираемый номер не запрограммирован) При поступлении вызова со стороны домофона (посетитель нажимает кнопку вызова или выбирает номер квартиры), на линии связи домофонной системы появляется напряжение, соответствующее состоянию ВЫЗОВ. Изделие выставляет на клеммах «Д+» и «Д-» напряжение, соответствующее состоянию домофонной системы «вызов», нагружает линию порта EXT1 «виртуальным ТА», и переводит домофонную систему в режим «разговор». АТС воспринимает это как снятие трубки «виртуальным ТА», и посылает сигнал ВЫЗОВ на заранее запрограммированный (в самой АТС) внутренний порт EXT2. Телефонный аппарат, подключенный к порту EXT2 «звонит». В сторону домофонной системы выдается сигнал посылки вызова (сформированный АТС), указывающий на запрос посетителем абонента системы. Изделие находится в данном состоянии до тех пор, пока абонент не снимет трубку ТА порта EXT2 и не нажмет кнопку «#». Это состояние продлится так же до тех пор, пока Блок Вызова домофонной системы не снимет напряжение с абонентской линии («тайм-аут разговора» домофона, обычно время нахождения в режиме «разговор» запрограммировано домофонной системой и зависит от ее вида/типа). Вызов со стороны домофона (вариант 1, - набираемый номер запрограммирован) При поступлении вызова со стороны домофона (посетитель нажимает кнопку вызова или выбирает номер квартиры), на линии связи домофонной системы появляется напряжение, соответствующее состоянию ВЫЗОВ. Изделие выставляет на клеммах «Д+» и «Д-» напряжение, соответствующее состоянию домофонной системы «вызов», нагружает линию порта EXT1 «виртуальным ТА», и переводит домофонную систему в режим «разговор». Через 3 сек после занятия порта EXT1 начинается набор заранее запрограммированного номера в сторону АТС. Телефонный аппарат, подключенный к порту EXT2 «звонит». В сторону домофонной системы выдается сигнал посылки вызова (сформированный АТС), указывающий на запрос посетителем абонента системы. Отбой системы (возврат в дежурный режим) происходит аналогично предыдущему варианту обработки сигнала ВЫЗОВ. – 3 – Рис.2 организация точки доступа (схема соединения Изделия с малой АТС) – 5 – |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |