| управление домофонами тональными сигналами (DTMF режим) свободная линия ГАТС при управлении домофонными системами полная гальваническая развязка телефонной линии и домофонных систем режим прослушивания («мониторинг»), режим «вызов консьержа» управление двумя домофонными системами © ООО «ПАСКАЛЬ Электрик» |  |  | абонентский блок «ПАСКАЛЬ 1750» индивидуальных видеодомофонных и координатно-матричных систем (адаптер домофон-телефон мультисистемный двухканальный) ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Санкт-Петербург 2010 |
| --- | --- | --- | --- |

| ГАРАНТИЯ Гарантийный срок эксплуатации Абонентского блока «ПАСКАЛЬ 1750» – 12 месяцев со дня продажи (установки), либо с момента изготовления, если дата продажи (установки) не проставлена. При выходе Абонентского блока из строя изготовитель обязан произвести бесплатный ремонт либо замену его на новый в течении всего срока гарантии. Вопросы, связанные с возвратом и обменом Изделия, решаются с организацией-продавцом, в соответствии с Законом «О защите прав потребителей». Гарантия действует только в том случае, если Абонентский блок «ПАСКАЛЬ 1750» будет признан неисправным в связи с самопроизвольным отказом компонентов и/или некачественной сборкой. Гарантия не действительна в случаях: неисправности, вызванной природным воздействием (пожар, наводнение, удар молнии, и т.п.) механическом повреждении, износе, халатном отношении при эксплуатации не по назначению и/или в недопустимых условиях В указанных случаях недействительности гарантии ремонт или замена производится на общих основаниях (платно). ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН Заводской номер_________________________________________________________________ Дата изготовления________________________________________________________________ Приемщик_______________________________________________________________________ Штамп ОТК______________________________________________________________________ Дата установки (продажи)__________________________________________________________ Дата истечения гарантии___________________________________________________________ Мастер по установке (продавец)_____________________________________________________ Телефон по обслуживанию_________________________________________________________ – 8 – |  |  | НАЗНАЧЕНИЕ Абонентский Блок «ПАСКАЛЬ 1750» (далее по тексту – Изделие, устройство) предназначен для работы в качестве устройства согласования (сопряжения) индивидуальных четырехпроводных Commax-совместимых аудио/видеодомофонных систем, мало/-многоабонентских домофонных систем координатно-матричного типа с городскими телефонными аппаратами и городскими телефонными линиями ГАТС. Изделие допускает работу как с одной домофонной системой, так и с двумя одновременно. Со стороны Commax-совместимой домофонной системы Изделие работает в качестве основного (квартирного) переговорного устройства, вместо монитора типа DPV-4HP (основной вариант включения). При этом видеосигнал для внешних устройств видеоконтроля (мониторов, телевизоров) выводится непосредственно с видеопанели. В качестве вызывной аудио/видеопанели может использоваться устройство типа AVC-305, и ему подобные. Допускается работа Изделия в качестве дополнительной переговорной трубки при использовании монитора типа DPV-4HP, или аналогичных, как основного (см. «ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ»). Со стороны коммутатора (блока вызова) координатно-матричной домофонной системы Изделие имитирует работу домофонной переговорной трубки (типов УКП-8 – УК12, или аналогичных), со стороны ГАТС Изделие имеет сквозной тракт до оконечного абонентского устройства (телефонного аппарата). В качестве телефонных аппаратов (ТА) могут использоваться любые абонентские устройства, – кнопочные и радиотелефоны, факсы, автоответчики, АОНы, а также городские (внешние) порты малых и учрежденческих АТС. Изделие может использоваться так же без подключения к телефонной линии ГАТС (см. «ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ»). Изделие совместимо с координатно-матричными системами ВИЗИТ, ЦИФРАЛ, МЕТАКОМ, ЭЛТИС и аналогичными. Работоспособность устройства совместно с данной конкретной, установленной у абонента системой определяется на месте (эксперементально). Качество и устойчивость работы Изделия может гарантироваться только при правильно настроенных компараторах и противоместной (дифференциальной) схемы блоков вызова (коммутатора, видеопанели) домофонных систем. Для управления работой Изделия, телефонные аппараты, подключаемые к выходу «ТА» Изделия, должны иметь возможность тонального набора номера в кодах DTMF. Устройство питается от сети переменного тока 220В, и без подключения к ней не работоспособно; в этом случае Изделие не оказывает никакого влияния на телефонные аппараты, телефонную линию и на аудио/видеодомофонные системы (все телефонные аппараты и домофоны работают в штатном режиме). При разговоре с посетителем по домофону, а также при поступлении вызова со стороны домофонов в режиме городской линии, Изделие не занимает телефонную линию, и исходящие/входящие вызовы со стороны/в сторону ГАТС возможны с ТА, подключенных до Изделия (см.схему включения). Предпродажная проверка Изделия осуществляется: по координатно-матричному каналу – с блоками вызова ВИЗИТ БВД-402А, БВД-431, по Commax-совместимому каналу – с видеопанелью AVC-305 и видеомонитором типа DPV-4HP. – 1 – |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Напряжение питания сети переменного тока, В...........................................................175 – 240 Потребляемая мощность, не более, Вт…………………………………………………................7,3 Падение напряжения на Изделии в телефонной линии, при разговоре с абонентом ГАТС, не более, В…………………………………………………………………..……………………………5 Ток телефонного аппарата при разговоре по домофону, мА......................................25 +/- 5 Напряжение на клеммах «ТА», при положенной трубке, в режиме управления домофоном, В…………………………………………………….………………...………………………………..60+/-10 Амплитудное значение напряжения сигнала ВЫЗОВ, на нагрузке 1мкФ 1Ком, при вызове со стороны домофонов, не менее, В……………………………………………………………………90 Частота синусоидального напряжения ВЫЗОВА, при вызове со стороны домофона, Гц,……………………………………………………………………………………………………..25 +/- 5 Минимальное напряжение на клеммах «Д», В………………………….……………................2,0 9.Затухание полезного сигнала между клеммами «ТА» и «Д», «ТА» и «AUDIO» не более……...…………………………………………………………………….……………………………6 10. Максимальное напряжение переменного тока на клеммах «К», В ...…………................240 11. Максимальное напряжение постоянного тока на клеммах «К», В, ...…………..……………60 12. Максимальный ток через клеммы «К», при 24 В DC, А ……..…………………………………….2 13. Максимальный ток через клеммы «К», при 120 В АС, А ………..………………………………...1 14. Габариты Изделия (без сетевого шнура, с учетом внешних клемм, без резиновых ножек), ДхШхВ, мм ……………………………………………………………….................................185х95х47 15. Вес Изделия, с упаковкой, не более, КГ………………………………………………………..0,7 Напряжение постоянного тока на клеммах «ТА», форма и частоты сигнала ВЫЗОВ при вызове со стороны/в сторону ГАТС определяется типом телефонной станции и не зависит от Изделия. Допускается работа с любыми не спаренными телефонными линиями, имеющими напряжения при незанятости абонента свыше 48 Вольт постоянного тока. Работа на спаренной через диодный блокиратор линии не гарантируется, на спаренной посредством АВУ не возможна. ПОДКЛЮЧЕНИЕ (для основного варианта подключения – без монитора, с линией ГАТС, рис.1) Выбрать удобное место для установки Изделия, не далее 1м от электророзетки 220В. Выбранное место установки должно обеспечить свободную циркуляцию воздуха вокруг Изделия, для нормального охлаждения его незначительного нагрева, происходящего во время работы. К клеммам «Д» подключить линию координатно-матричного домофона, с соблюдением полярности. К клеммам «GND», «AUDIO», «+12V» подключить вызывную панель. Соединить проводами клеммы «ЛИН» с телефонной линией ГАТС. Провода от телефонных аппаратов, с которых предполагается осуществлять управление домофонной системой и разговаривать с посетителями, подключить к клеммам «ТА». К клеммам «К» подключить дополнительную нагрузку (при необходимости), без соблюдения полярности. Проверить работу Изделия во всех режимах. Количество одновременно подключенных к Изделию ТА определяется максимальной емкостной нагрузкой на Изделие – 3 REN (несколько ТА: с эквивалентной звонковой цепью каждого в 1 мкФ 1 кОм – 3 аппарата, с мЕньшей эквивалентной нагрузкой – бОльшее количество ТА), и устанавливается эксперементально – по наличию и громкости сигнала ВЫЗОВ со стороны домофона. – 2 – Режим управления домофоном. Если при вызове со стороны домофона вызываемый абонент снимет трубку ТА (либо сработает автоответчик), Изделие включает разговорный тракт между телефонным аппаратом и – либо вызывной аудио/видеопанелью, либо блоком вызова (коммутатором) домофонной системы, в зависимости от того, по какому каналу пришел сигнал вызова. Происходит разговор с посетителем (либо воспроизведение приветствия и запись ответа посетителя на автоответчик). Во время разговора можно подать на вызывную панель (блок вызова) сигнал открытия двери посетителю нажатием кнопки «0». Сигнал открытия поступит на электрозамок той домофонной системы, с которой поступил данный вызов. Время удержания электрозамка в открытом состоянии жестко задано конструктивно, и находится в пределах 3 – 5 секунд, вне зависимости от длительности нажатия кнопки «0». Если по каким-либо причинам при снятии трубки ТА включился другой канал, можно переключиться на нужный нажатием кнопки «8» телефонного аппарата. При необходимости управления дополнительной нагрузкой ее включение в данном режиме производится нажатием кнопки «9». Длительность нахождения дополнительной нагрузки во включенном состоянии составляет 3 – 5 секунд (аналогично нажатию кнопки»0»). Для завершения разговора с посетителем трубка ТА укладывается на рычаг. Вызывная панель выключается (линия координатно-матричного домофона освобождается), и система возвращается в исходное состояние. Вызов со стороны домофона (при разговоре с абонентом ГАТС). При поступлении вызова со стороны домофонных систем, во время разговора вызываемого абонента с абонентом ГАТС, в телефонную линию выдаются мелодичные звуковые сигналы, указывающие на вызов абонента посетителем. Вызывная панель включена (при вызове со стороны Commax-совместимого домофона), на мониторах /ТВ появляется изображение пространства перед панелью. Посетитель слышит сигналы вызова. Длительность сигналов 40+/-15 секунд (20+/5 секунд для координатно-матричных домофонов) с момента последнего нажатия кнопки вызова. При вызове по каналу 1 происходит тоже самое. Работа устройства в данном режиме аналогична работе при вызове со стороны домофона при положенной трубке ТА. При желании завершить разговор с абонентом телефонной сети трубка ТА укладывается на рычаг, не менее, чем на две секунды., и устройство переключается на режим управления домофоном. Подключится та домофонная система, с которой поступил вызов (либо выбирается необходимая нажатием кнопки «8»). При желании ответить посетителю, нажимается кнопка «*» ТА. Абонент ГАТС ставится на «музыкальное удержание», включается разговорный тракт ТА с вызывной аудио/видеопанелью (либо с блоком вызова). Происходит разговор с посетителем. Для отбоя домофонной системы и возврата к разговору с абонентом ГАТС нажимается кнопка «#». Вызывная панель выключается (освобождается блок вызова координатно-матричной системы). Вызов со стороны свободного домофона при разговоре/управлении по занятому каналу. При нахождении Изделия в режиме управления домофоном, например, по каналу 1, может быть осуществлен вызов со стороны канала 2 (и наоборот). При этом в трубке ТА будут с небольшой громкостью слышны сигналы вызова другой домофонной системы. В это время можно открыть двери первому посетителю, нажав кнопку «0», завершить разговор и переключиться на вызывающий канал, нажатием кнопки «8». Если во время разговора по одному из каналов нажать кнопку «8» (без поступления вызова от свободного домофона), то занятый домофон отобьется, и система переключится на режим «вызов консьержа/мониторинг» по второму каналу. – 6 – рис.1 рис.2 – 4 – |  |  | Краткое описание управляющих кнопок ТА «*» – переключение в режим управления домофоном (мониторинг, вызов консьержа, переход на разговор с посетителем); «#» – отбой домофона, возврат в режим городской линии (исходное состояние), возврат к разговору с абонентом ГАТС; «0» – открытие двери посетителю (подача сигнала открытия на вызывную панель, либо блок вызова); «8» – переключение активных каналов (домофонных систем) «9» – включение дополнительной нагрузки. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ Для переключения Изделия на режим домофона и обратно на линию ГАТС, а также для управления домофонной системой телефонный аппарат должен быть включен в тональный способ набора номера (DTMF) либо постоянно (функция ТА), либо временно, – перед началом управления домофоном, необходимо кратковременно нажать кнопку «*» (в большинстве ТА). При необходимости управления электронной (цифровой) ГАТС, для включения/выключения дополнительных видов обслуживания посредством посылки DTMF кодов с телефонного аппарата абонента, необходимо отключить Изделие от сети 220 В, либо использовать подключенные до Изделия ТА. При желании использовать Изделие без включения в линию ГАТС, систему необходимо подключить согласно рис.2. При этом сохраняются все функциональные возможности работы устройства по управлению вызывной панелью (кроме выхода на городскую телефонную линию). Устройство допускает работу в составе домофонной системы, состоящей из вызывной видеопанели типа AVC-305 и видеомонитора типа DPV-4HP. Для этого клемма Изделия «+12V» не подключается к домофонной системе, и остается свободной. При данной схеме включения управление вызывной панелью будет осуществляться штатным монитором, и Изделие будет работать в качестве дополнительной переговорной трубки (т.е. «тайм-аут» при вызове посетителем системы и при разговоре будет задаваться либо основным монитором, либо Изделием, в зависимости у кого из них конструктивно «тайм-аут» длиннее). Подключение системы в данном варианте показано на рис.3. При желании работать без включения в ГАТС – подключение производится согласно рис.4. Для регулировки уровня громкости, устранения возможного самовозбуждения системы, и согласования полных сопротивлений телефонного аппарата и домофона, в канале Визит-совместимого домофона, в устройстве предусмотрен переменный резистор, находящийся внутри корпуса. При необходимости подстройки нужно разобрать Изделие, отвинтив 4 самореза, и тонкой отверткой установить нужное значение звукового сигнала. – 7 – ПОРЯДОК РАБОТЫ (для основного варианта подключения – без монитора, с линией ГАТС; канал 1 – линия координатно-матричного домофона, канал 2 – линия Commax-совместимого домофона) Режим городской линии (исходное состояние, дежурный режим). Вызова со стороны домофонных систем нет. Подключенные ТА используются в обычном режиме работы – поднятие трубки, набор номера, разговор с абонентом, завершение разговора, прием вызова со стороны ГАТС. Вызывная панель выключена, напряжение ее питания отсутствует. Линия координатно-матричного домофона свободна. Управление дополнительным исполнительным устройством в режиме разговора с абонентом ГАТС невозможно Режимы «мониторинг» (прослушивание) и «вызов консьержа» В дежурном режиме поднимается трубка ТА (либо во время разговора с абонентом ГАТС), и нажимается кнопка «*» на телефонном аппарате. Выбор канала производится кнопкой «8» телефонного аппарата (здесь и далее – ТА находится в режиме тонального – DTMF – способа набора номера). Выбран канал 1: линия координатно-матричного домофона занимается и происходит установление связи с пультом консьержа, на который приходит соответствующий сигнал. Выбран канал 2: на вызывную панель подается напряжение питания, Изделие переключается в режим домофона. На экране подключенного монитора или ТВ выводится изображение пространства перед дверью, в ТА прослушивается звуковая обстановка перед панелью. Если включение данного режима произошло во время разговора с абонентом ГАТС, он стравится на «удержание», и в его сторону выводятся мелодичные звуковые сигналы. Если включение произошло без разговора с абонентом ГАТС (при свободной телефонной линии), то линия ГАТС занимается. Для возврата в режим городской линии (или к разговору с абонентом ГАТС) нажимается кнопка «#», либо трубка ТА укладывается на рычаг аппарата, если разговора не было. В данном режиме можно включить дополнительную нагрузку (дополнительное исполнительное устройство, например, подсветку, электрозамок, и т.д.) нажатием кнопки «9». Вызов со стороны домофона (при положенной трубке ТА). При поступлении вызова со стороны домофона (нажатии посетителем кнопки вызова аудио/видеопанели либо блока вызова координатно-матричного домофона) Изделие переключается на ожидание снятия трубки ТА, и остается в этом режиме в течении 30+/-15 (для Commax-совместимых систем), либо 20+/-5 секунд (для координатно-матричных систем), с момента последнего нажатия на кнопку вызова (прихода последнего сигнала). Все это время, вплоть до снятия трубки ТА вызываемым абонентом, Изделие генерирует сигнал ВЫЗОВ для подключенных к клеммам «ТА» телефонных аппаратов, длительностью 1–2 секунды, с таким же интервалом между звонками, что дает возможность отличить «на слух» вызов со стороны домофона от вызова со стороны ГАТС. При вызове со стороны Commax-совместимой системы в сторону вызывной панель подается напряжения питания +12В, на ее выходе появляется видеосигнал, выводящийся на экран видеоконтролирующего устройства; в динамике панели раздаются мелодичные звуковые сигналы, указывающие посетителю на совершения факта вызова и ожидание снятия трубки телефонного аппарата вызываемым абонентом. Если в течении 30+/-15 (либо 20+/-5 – для канала 1) секунд вызываемый абонент не снял трубку ТА, Изделие возвращается в исходное состояние (режим городской линии), – звуковые сигналы перестают подаваться, подключенные к Изделию ТА прекращают «звенеть», вызывная панель выключается. Повторное нажатие кнопки вызова повторяет описанный выше порядок работы. Телефонная линия ГАТС остается при этом свободной, и возможна входящая/исходящая телефонная связь с аппаратов, подключенных до Изделия. – 3 – рис.3 рис.4 – 5 – |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |